目 录

1  前言	1

2 验收依据	3

2.1  建设项目环境保护相关法律、法规、章程和规范	3

2.2  建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3  环境执行标准	3

2.4  建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定	4

3 工程建设情况	5

3.1 建设项目基本情况	5

3.2 运营期人员规模	16

3.3 主要污染源、污染物、治理措施及排放去向	16

3.4 环境影响评价的主要结论	16

3.5 建设项目周围环境质量现状评价	19

3.6 施工期间环境影响评价预测及结论	20

3.7 项目运营期环境影响评价预测及结论	20

4 环境保护设施	21

4.1  污染物治理/ 处置设施	21

4.2  环评及环评批复要求落实情况	22

5 验收执行标准	24

5.1  废水执行标准	24

5.2 噪声执行标准	24

6 验收监测内容	25

6.1  废水验收监测内容	25

7 验收监测数据的质量控制和质量保证	25

7.1  监测分析方法	25

7.2  质量保证和质量控制	26

8 验收监测结果	27

8.1  废水监测结果	27

9 验收结论	28

9.1  废水验收结论	28

1  前言

台山市新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目，第八批4村申请环保验收，设计吨位为145吨/天。

台山市整市农村生活污水处理厂及配套管网建设项目2018年6月14日委托珠江水利委员会珠江水利科学研究院编制了《建设项目环境影响报告表》。2018年9月19日收到台山市环境保护局《关于台山市整市农村生活污水处理厂及配套管网建设项目环评批复意见》。江门市水务局完成可研、环评、设计后由江门航业环保科技有限公司负责建设。故江门航业环保科技有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南   污染影响类》和江门市环境保护局文件《关于明确建设项目自主开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》江环函｛2018｝146号文件以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法规文件的要求进行环境保护验收工作。我单位开展了本项目的建设单位自主验收活动，在环评文件及竣工验收监测报告的基础上，编制了本验收报告。

| 第八批4个申请环保验收村级污水处理站明细表 |
| --- |
| 序号 | 镇 | 行政村 | 站点 | 吨位规模m³/d |
| 1 | 冲蒌镇 | 北联 | 归厚村 | 15 |
| 2 | 都斛镇 | 银塘 | 银塘村 | 80 |
| 3 | 都斛镇 | 竞丰 | 南闸村 | 10 |
| 4 | 都斛镇 | 龙和 | 龙溪西村 | 40 |

## 2 验收依据

## 2.1  建设项目环境保护相关法律、法规、章程和规范

1、《中华人民共和国环境保护法》第四十一条。

2、国家环境保护总局令第 13 号，《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2010 年修正本）。

3、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号，2017）。

## 2.2  建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、环办环评函[2017] 1529 号关于公开征求《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类（征求意见稿）》意见的通知。

## 2.3  环境执行标准

2.3.1  环境质量标准

1、《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅱ类标准。

2、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

4、《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）。

2.3.2  污染物排放标准

1、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准

2、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准。

3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的二类区标准。

4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001）

## 2.4  建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

1、《台山市整市农村生活污水处理厂及配套管网建设项目环境影响报告表》；

2、台山市环境保护局关于《台山市整市农村生活污水处理厂及配套管网建设项目环境影响报告表》的批复（台环审[2018]67号）。

3 工程建设情况

## 3.1 建设项目基本情况

本项目基本情况如下表所示：

| 项目名称 | 台山市整市农村生活污水处理厂及配套管网（4个村） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江门航业环保科技有限公司 |
| 法人代表 | 雷鸣 | 联系人 | 邢晨欣 |
| 通讯地址 | 台山市陈宜禧路158号总工会4层 |
| 联系电话 | 0750-5602890 | 传真 | 0750-5602892 | 邮编 | 529200 |
| 建设地点 | 大江镇 |
| 立项审批 部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别 及代码 | 水污染治理（N7721） |
| 占地面积 （平方米） |  | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） |  | 其中：环保 投资（万元） |  | 环保投资占总投资比例 | 100% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 年 月 |

3.1.1工程内容及规模

3.1.1.1 主要内容及规模

（1）1个农村生活污水处理设施及配套管网，设计处理规模145 m³/d。

（2）配套污水处理厂建设污水主干管网约1036m。

本项目工程组成一览表，详见表1-1。

表3-1  建设工程组成一览表

| 工程名称 | 工程内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 管网工程 | 配套污水处理厂建设污水主干管网约1036m |
|  | 地下多功能调节单元 | 格栅、初沉池、调节池 |
|  | 地下集成污水处理单元 | 生化池、除磷池、沉淀池 |
|  | 地上构建筑物 | 配电箱 |
| 公用工程 | 排水 | 生活污水经管网收集排至各农村生活污水处理设施调节池 |
|  | 供电 | 市政供电系统供给 |

3.1.2 污水排放去向

就近排入附近山塘、沟渠、小河等水体。

3.1.3 排水体制

从现状来看，现有排水体制基本为雨污合流制，目前已实施的污水项目基本按照远期规划要求的分流制的规模和管径进行建设。因此本设计原则上采用雨污分流制，近期确实没有条件分流的区域可临时采用截流式合流制。

3.1.4 管网工程

本项目管网工程施工参数详见表3-2。

表3-2  本项目管网工程施工参数表

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 排水体制 | 截流式合流制 |
| 管径 | DN300-DN400截污管 |
| 敷设长度 | 配套污水收集主干管网长度约为1036m |
| 施工工艺 | 采用支护开挖施工，在有施工条件的地方可以放坡开挖 |
| 设计流速 | 设计充满度下的最小设计流速0.6m/s |
| 埋深 | 2.0m~4.0m |

3.1.5 进、出水水质

农村生活污水进水水质暂按常规农村污水监测参数考虑。根据《粤东西北地区新一轮生活污水处理基础设施建设实施方案》，新建农村污水处理设施出水水质应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准。

表3-3  农村生活污水处理设施进出水水质参数表 单位mg/L

| 污染物 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 150 | 100 | 100 | 20 | 3 |
| 出水 | 60 | 20 | 20 | 8(15) | 1 |

3.1.6 污水处理工艺

本项目污水处理工艺为以接触氧化法为主的组合工艺（ANAO工艺）

图3-1  工艺流程图

3.1.7 总平面设计

根据不同处理规模，设计了6种平面布置方式，分别如图2：

图3-2  处理规模为5m3/d、10m3/d、15m3/d、20m3/d污水处理站平面布置图

图3-3  处理规模为30m3/d的污水处理站平面布置图

图3-4  处理规模为40m3/d的污水处理站平面布置图

图3-5  处理规模为50m3/d的污水处理站平面布置图

图3-6  处理规模为60m3/d的污水处理站平面布置图

图3-7  处理规模为80m3/d的污水处理站平面布置图

3.1.8 主要处理构筑物

（1）①格栅集污井设计参数：

尺寸：φ1.2 m，

主要工程内容：钢筋砼结构1座；

井内设置提篮式不锈钢人工格栅一套，

尺寸为：L×B×H=0.4m×0.4m×0.5m，格栅间隙10 mm。

②提升泵井设计参数：

尺寸：φ1.2 m，

处理规模：5~80t/d

设计最大时流量：0.96~7.67m³/h，

水力停留时间：≥5min

有效水深：0.6 m

主要工程内容：钢筋砼结构1座。

（2）集成污水处理单元

集成污水处理单元采用一体化设备形式，主要包括：初沉池、调节池、生化池和除磷池。

①初沉池设计参数：

处理规模：5~80t/d

设备尺寸：φ1.2×2.0 m

②调节池设计参数：

处理规模：5~80t/d

设备尺寸：φ1.2×2.0 m

③生化池设计参数：

处理规模：5~80t/d

设备尺寸：φ1.2×2.0 m

④除磷池设计参数：

处理规模：5~80t/d

设备尺寸：φ1.2×2.0 m

3.1.9 主要设备材料表

设备参数分别如表3-4。

| 表3-4-1 村级污水处理站点设备清单(5m³/d) |
| --- |
| 序号 | 类别细分 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化设备 | 初沉设备 | PST-5，φ1.2×1.8m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 2 |  | 调节设备 | REP-5，φ1.2×1.8m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 3 |  | 高效生化处理设备 | COA-5，φ1.2×1.8m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 4 |  | 快速除磷设备 | FDP-5，φ1.2×1.8m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 5 |  | 电控机电箱 | ECP-5 | Q235A冷轧钢板+喷粉 | 套 | 1 |
| 6 |  | 电控系统 |  |  | 套 | 1 |
| 7 |  | 智控系统 | UMS-5 |  | 套 | 1 |
| 8 | 潜污泵 | 潜污泵 | F-05U，Q=9m3/min，H=6m | Sic矽碳合金 | 台 | 2 |
| 9 |  | 液位控制器 |  |  | 个 | 2 |
| 10 | 污泥泵 | 潜污泵 | F-05UG，Q=9m3/min，H=6m | Sic矽碳合金 | 台 | 1 |
| 11 |  | 液位控制器 |  |  | 个 | 1 |
| 12 | 曝气系统 | 隔膜式鼓风机 | AL-40，Q=48L/min，P=15.0kPa |  | 套 | 1 |
| 13 |  | 曝气设备 |  |  | 批 | 1 |
| 14 |  | 曝气时间控制器 |  |  | 套 | 1 |
| 15 | 格栅 | 提篮格栅 | 400mm×400mm×500mm | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 16 |  | 固定格栅 | 30mm×30mm | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 17 | 除磷加药系统 | 除磷加药泵 | DMS200，Q=9L/h，P=10bar |  | 台 | 1 |
| 18 |  | 流量控制器 |  |  | 套 | 1 |
| 19 | 高效生化填料 | 组合填料 | 填料比表面积> 6500m2/m3 | 组合纤维 | m3 | 0.8 |
| 20 | 管线 | 污水、污泥管线 | DN50 | U-PVC | 批 | 1 |
| 21 |  | 污水管线 | DN110 | U-PVC | 批 | 1 |
| 22 |  | 空气管线 | φ8 | PU | 批 | 1 |
| 23 |  | 加药管线 | φ8 | PU | 批 | 1 |
| 24 |  | 电缆线 | 4×2.5m2 | 铜芯线 | 批 | 1 |
| 表3-4-2 村级污水处理站点设备清单(10m³/d) |
| 序号 | 类别细分 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化设备 | 初沉设备 | PST-10，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 2 |  | 调节设备 | REP-10，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 3 |  | 高效生化处理设备 | COA-10，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 4 |  | 快速除磷设备 | FDP-10，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 5 |  | 电控机电箱 | ECP-10 | Q235A冷轧钢板+喷粉 | 套 | 1 |
| 6 |  | 电控系统 |  |  | 套 | 1 |
| 7 |  | 智控系统 | UMS-10 |  | 套 | 1 |
| 8 | 潜污泵 | 潜污泵 | F-05U，Q=9m3/min，H=6m | Sic矽碳合金 | 台 | 2 |
| 9 |  | 液位控制器 |  |  | 个 | 2 |
| 10 | 污泥泵 | 潜污泵 | F-05UG，Q=9m3/min，H=6m | Sic矽碳合金 | 台 | 1 |
| 11 |  | 液位控制器 |  |  | 个 | 1 |
| 12 | 曝气系统 | 隔膜式鼓风机 | AL-40，Q=48L/min，P=15.0kPa |  | 套 | 1 |
| 13 |  | 曝气设备 |  |  | 批 | 1 |
| 14 |  | 曝气时间控制器 |  |  | 套 | 1 |
| 15 | 格栅 | 提篮格栅 | 400mm×400mm×500mm | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 16 |  | 固定格栅 | 30mm×30mm | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 17 | 除磷加药系统 | 除磷加药泵 | DMS200，Q=9L/h，P=10bar |  | 台 | 1 |
| 18 |  | 除磷加药泵流量控制器 |  |  | 套 | 1 |
| 19 | 高效生化填料 | 组合填料 | 填料比表面积> 6500m2/m3 | 组合纤维 | m3 | 1 |
| 20 | 管线 | 污水、污泥管线 | DN50 | U-PVC | 批 | 1 |
| 21 |  | 污水管线 | DN110 | U-PVC | 批 | 1 |
| 22 |  | 空气管线 | φ8 | PU | 批 | 1 |
| 23 |  | 加药管线 | φ8 | PU | 批 | 1 |
| 24 |  | 电缆线 | 4×2.5m2 | 铜芯线 | 批 | 1 |
| 表3-4-3 村级污水处理站点设备清单(15m³/d) |
| 序号 | 类别细分 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化设备 | 初沉设备 | PST-15，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 2 |  | 调节设备 | REP-15，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 3 |  | 高效生化处理设备 | COA-15，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 4 |  | 快速除磷设备 | FDP-15，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 5 |  | 电控机电箱 | ECP-15 | Q235A冷轧钢板+喷粉 | 套 | 1 |
| 6 |  | 电控系统 |  |  | 套 | 1 |
| 7 |  | 智控系统 | UMS-15 |  | 套 | 1 |
| 8 | 潜污泵 | 潜污泵 | F-05U，Q=9m3/min，H=6m | Sic矽碳合金 | 台 | 2 |
| 9 |  | 液位控制器 |  |  | 个 | 2 |
| 10 | 污泥泵 | 潜污泵 | F-05UG，Q=9m3/min，H=6m | Sic矽碳合金 | 台 | 1 |
| 11 |  | 液位控制器 |  |  | 个 | 1 |
| 12 | 曝气系统 | 隔膜式鼓风机 | AL-60，Q=72L/min，P=15.0kPa |  | 套 | 1 |
| 13 |  | 曝气设备 |  |  | 批 | 1 |
| 14 |  | 曝气时间控制器 |  |  | 套 | 1 |
| 15 | 格栅 | 提篮格栅 | 400mm×400mm×500mm | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 16 |  | 固定格栅 | 30mm×30mm | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 17 | 除磷加药系统 | 除磷加药泵 | DMS200，Q=9L/h，P=10bar |  | 台 | 1 |
| 18 |  | 除磷加药泵流量控制器 |  |  | 套 | 1 |
| 19 | 高效生化填料 | 组合填料 | 填料比表面积> 6500m2/m3 | 组合纤维 | m3 | 1.5 |
| 20 | 管线 | 污水、污泥管线 | DN50 | U-PVC | 批 | 1 |
| 21 |  | 污水管线 | DN110 | U-PVC | 批 | 1 |
| 22 |  | 空气管线 | φ8 | PU | 批 | 1 |
| 23 |  | 加药管线 | φ8 | PU | 批 | 1 |
| 24 |  | 电缆线 | 4×2.5m2 | 铜芯线 | 批 | 1 |
| 表3-4-4 村级污水处理站点设备清单(20m³/d) |
| 序号 | 类别细分 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化设备 | 初沉设备 | PST-20，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 2 |  | 调节设备 | REP-20，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 3 |  | 高效生化处理设备 | COA-20，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 4 |  | 快速除磷设备 | FDP-20，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 5 |  | 电控机电箱 | ECP-20 | Q235A冷轧钢板+喷粉 | 套 | 1 |
| 6 |  | 电控系统 |  |  | 套 | 1 |
| 7 |  | 智控系统 | UMS-20 |  | 套 | 1 |
| 8 | 潜污泵 | 潜污泵 | F-05U，Q=9m3/min，H=6m | Sic矽碳合金 | 台 | 2 |
| 9 |  | 液位控制器 |  |  | 个 | 2 |
| 10 | 污泥泵 | 潜污泵 | F-05UG，Q=9m3/min，H=6m | Sic矽碳合金 | 台 | 1 |
| 11 |  | 液位控制器 |  |  | 个 | 1 |
| 12 | 曝气系统 | 隔膜式鼓风机 | AL-120C，Q=130L/min，P=15.0kPa |  | 套 | 1 |
| 13 |  | 曝气设备 |  |  | 批 | 1 |
| 14 |  | 曝气时间控制器 |  |  | 套 | 1 |
| 15 | 格栅 | 提篮格栅 | 400mm×400mm×500mm | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 16 |  | 固定格栅 | 30mm×30mm | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 17 | 除磷加药系统 | 除磷加药泵 | DMS200，Q=9L/h，P=10bar |  | 台 | 1 |
| 18 |  | 除磷加药泵流量控制器 |  |  | 套 | 1 |
| 19 | 高效生化填料 | 组合填料 | 填料比表面积> 6500m2/m3 | 组合纤维 | m3 | 2 |
| 20 | 管线 | 污水、污泥管线 | DN50 | U-PVC | 批 | 1 |
| 21 |  | 污水管线 | DN110 | U-PVC | 批 | 1 |
| 22 |  | 空气管线 | φ8 | PU | 批 | 1 |
| 23 |  | 加药管线 | φ8 | PU | 批 | 1 |
| 24 |  | 电缆线 | 4×2.5m2 | 铜芯线 | 批 | 1 |
| 表3-4-5 村级污水处理站点设备清单(30m³/d) |
| 序号 | 类别细分 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化设备 | 初沉设备 | PST-30，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 2 |  | 调节设备 | REP-30，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 3 |  | 高效生化处理设备 | COA-30，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 4 |  | 快速除磷设备 | FDP-30，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 5 |  | 电控机电箱 | ECP-30 | Q235A冷轧钢板+喷粉 | 套 | 1 |
| 6 |  | 电控系统 |  |  | 套 | 1 |
| 7 |  | 智控系统 | UMS-30 |  | 套 | 1 |
| 8 | 潜污泵 | 潜污泵 | F-05U，Q=9m3/min，H=6m | Sic矽碳合金 | 台 | 2 |
| 9 |  | 液位控制器 |  |  | 个 | 2 |
| 10 | 污泥泵 | 潜污泵 | F-05UG，Q=9m3/min，H=6m | Sic矽碳合金 | 台 | 1 |
| 11 |  | 液位控制器 |  |  | 个 | 1 |
| 12 | 曝气系统 | 隔膜式鼓风机 | AL-60，Q=68L/min，P=15.0kPa |  | 台 | 2 |
| 13 |  | 曝气设备 |  |  | 批 | 1 |
| 14 |  | 曝气时间控制器 |  |  | 套 | 2 |
| 15 | 格栅 | 提篮格栅 | 400mm×400mm×500mm | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 16 |  | 固定格栅 | 30mm×30mm | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 17 | 除磷加药系统 | 除磷加药泵 | DMS200，Q=9L/h，P=10bar |  | 台 | 1 |
| 18 |  | 除磷加药泵流量控制器 |  |  | 套 | 1 |
| 19 | 高效生化填料 | 组合填料 | 填料比表面积> 6500m2/m3 | 组合纤维 | m3 | 3 |
| 20 | 管线 | 污水、污泥管线 | DN50 | U-PVC | 批 | 1 |
| 21 |  | 污水管线 | DN110 | U-PVC | 批 | 1 |
| 22 |  | 空气管线 | φ8 | PU | 批 | 1 |
| 23 |  | 加药管线 | φ8 | PU | 批 | 1 |
| 24 |  | 电缆线 | 4×2.5m2 | 铜芯线 | 批 | 1 |
| 表3-4-6 村级污水处理站点设备清单(40m³/d) |
| 序号 | 类别细分 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化设备 | 初沉设备 | PST-40，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 2 |  | 调节设备 | REP-40，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 3 |  | 高效生化处理设备 | COA-40，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 4 |  | 快速除磷设备 | FDP-40，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 5 |  | 电控机电箱 | ECP-40 | Q235A冷轧钢板+喷粉 | 套 | 1 |
| 6 |  | 电控系统 |  |  | 套 | 1 |
| 7 |  | 智控系统 | UMS-40 |  | 套 | 1 |
| 8 | 潜污泵 | 潜污泵 | F-05U，Q=9m3/min，H=6m | Sic矽碳合金 | 台 | 2 |
| 9 |  | 液位控制器 |  |  | 个 | 2 |
| 10 | 污泥泵 | 潜污泵 | F-05UG，Q=9m3/min，H=6m | Sic矽碳合金 | 台 | 1 |
| 11 |  | 液位控制器 |  |  | 个 | 1 |
| 12 | 曝气系统 | 隔膜式鼓风机 | AL-100C，Q=110L/min，P=15.0kPa |  | 套 | 2 |
| 13 |  | 曝气设备 |  |  | 批 | 1 |
| 14 |  | 曝气时间控制器 |  |  | 套 | 2 |
| 15 | 格栅 | 提篮格栅 | 400mm×400mm×500mm | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 16 |  | 固定格栅 | 30mm×30mm | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 17 | 除磷加药系统 | 除磷加药泵 | DMS200，Q=9L/h，P=10bar |  | 台 | 1 |
| 18 |  | 除磷加药泵流量控制器 |  |  | 套 | 1 |
| 19 | 高效生化填料 | 组合填料 | 填料比表面积> 6500m2/m3 | 组合纤维 | m3 | 4 |
| 20 | 管线 | 污水、污泥管线 | DN50 | U-PVC | 批 | 1 |
| 21 |  | 污水管线 | DN110 | U-PVC | 批 | 1 |
| 22 |  | 空气管线 | φ8 | PU | 批 | 1 |
| 23 |  | 加药管线 | φ8 | PU | 批 | 1 |
| 24 |  | 电缆线 | 4×2.5m2 | 铜芯线 | 批 | 1 |
| 表3-4-7 村级污水处理站点设备清单(50m³/d) |
| 序号 | 类别细分 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化设备 | 初沉设备 | PST-50，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 2 |  | 调节设备 | REP-50，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 3 |  | 高效生化处理设备 | COA-50，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 4 |  | 快速除磷设备 | FDP-50，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 5 |  | 电控机电箱 | ECP-50 | Q235A冷轧钢板+喷粉 | 套 | 1 |
| 6 |  | 电控系统 |  |  | 套 | 1 |
| 7 |  | 智控系统 | UMS-50 |  | 套 | 1 |
| 8 | 潜污泵 | 潜污泵 | F-05U，Q=9m3/min，H=6m | Sic矽碳合金 | 台 | 2 |
| 9 |  | 液位控制器 |  |  | 个 | 2 |
| 10 | 污泥泵 | 潜污泵 | F-05UG，Q=9m3/min，H=6m | Sic矽碳合金 | 台 | 1 |
| 11 |  | 液位控制器 |  |  | 个 | 1 |
| 12 | 曝气系统 | 隔膜式鼓风机 | AL-80C，Q=81L/min，P=15.0kPa |  | 套 | 3 |
| 13 |  | 曝气设备 |  |  | 批 | 1 |
| 14 |  | 曝气时间控制器 |  |  | 套 | 3 |
| 15 | 格栅 | 提篮格栅 | 400mm×400mm×500mm | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 16 |  | 固定格栅 | 30mm×30mm | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 17 | 除磷加药系统 | 除磷加药泵 | DMS200，Q=9L/h，P=10bar |  | 台 | 1 |
| 18 |  | 除磷加药泵流量控制器 |  |  | 套 | 1 |
| 19 | 高效生化填料 | 组合填料 | 填料比表面积> 6500m2/m3 | 组合纤维 | m3 | 5 |
| 20 | 管线 | 污水、污泥管线 | DN50 | U-PVC | 批 | 1 |
| 21 |  | 污水管线 | DN110 | U-PVC | 批 | 1 |
| 22 |  | 空气管线 | φ8 | PU | 批 | 1 |
| 23 |  | 加药管线 | φ8 | PU | 批 | 1 |
| 24 |  | 电缆线 | 4×2.5m2 | 铜芯线 | 批 | 1 |
| 表3-4-8 村级污水处理站点设备清单(60m³/d) |
| 序号 | 类别细分 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化设备 | 初沉设备 | PST-30，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 2 |
| 2 |  | 调节设备 | REP-30，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 2 |
| 3 |  | 高效生化处理设备 | COA-30，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 2 |
| 4 |  | 快速除磷设备 | FDP-30，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 2 |
| 5 |  | 电控机电箱 | ECP-30 | Q235A冷轧钢板+喷粉 | 套 | 2 |
| 6 |  | 电控系统 |  |  | 套 | 2 |
| 7 |  | 智控系统 | UMS-30 |  | 套 | 2 |
| 8 | 潜污泵 | 潜污泵 | F-05U，Q=9m3/min，H=6m | Sic矽碳合金 | 台 | 4 |
| 9 |  | 液位控制器 |  |  | 个 | 4 |
| 10 | 污泥泵 | 潜污泵 | F-05UG，Q=9m3/min，H=6m | Sic矽碳合金 | 台 | 2 |
| 11 |  | 液位控制器 |  |  | 个 | 2 |
| 12 | 曝气系统 | 隔膜式鼓风机 | AL-60，Q=68L/min，P=15.0kPa |  | 台 | 4 |
| 13 |  | 曝气设备 |  |  | 批 | 2 |
| 14 |  | 曝气时间控制器 |  |  | 套 | 4 |
| 15 | 格栅 | 提篮格栅 | 400mm×400mm×500mm | 不锈钢 | 套 | 2 |
| 16 |  | 固定格栅 | 30mm×30mm | 不锈钢 | 套 | 2 |
| 17 | 除磷加药系统 | 除磷加药泵 | DMS200，Q=9L/h，P=10bar |  | 台 | 2 |
| 18 |  | 除磷加药泵流量控制器 |  |  | 套 | 2 |
| 19 | 高效生化填料 | 组合填料 | 填料比表面积> 6500m2/m3 | 组合纤维 | m3 | 6 |
| 20 | 管线 | 污水、污泥管线 | DN50 | U-PVC | 批 | 1 |
| 21 |  | 污水管线 | DN110 | U-PVC | 批 | 1 |
| 22 |  | 空气管线 | φ8 | PU | 批 | 1 |
| 23 |  | 加药管线 | φ8 | PU | 批 | 1 |
| 24 |  | 电缆线 | 4×2.5m2 | 铜芯线 | 批 | 1 |
| 表3-4-9 村级污水处理站点设备清单(80m³/d) |
| 序号 | 类别细分 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化设备 | 初沉设备 | PST-40，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 2 |
| 2 |  | 调节设备 | REP-40，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 2 |
| 3 |  | 高效生化处理设备 | COA-40，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 2 |
| 4 |  | 快速除磷设备 | FDP-40，φ1.2×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 2 |
| 5 |  | 电控机电箱 | ECP-40 | Q235A冷轧钢板+喷粉 | 套 | 2 |
| 6 |  | 电控系统 |  |  | 套 | 2 |
| 7 |  | 智控系统 | UMS-40 |  | 套 | 2 |
| 8 | 潜污泵 | 潜污泵 | F-05U，Q=9m3/min，H=6m | Sic矽碳合金 | 台 | 4 |
| 9 |  | 液位控制器 |  |  | 个 | 4 |
| 10 | 污泥泵 | 潜污泵 | F-05UG，Q=9m3/min，H=6m | Sic矽碳合金 | 台 | 2 |
| 11 |  | 液位控制器 |  |  | 个 | 2 |
| 12 | 曝气系统 | 隔膜式鼓风机 | AL-100C，Q=110L/min，P=15.0kPa |  | 套 | 4 |
| 13 |  | 曝气设备 |  |  | 批 | 2 |
| 14 |  | 曝气时间控制器 |  |  | 套 | 4 |
| 15 | 格栅 | 提篮格栅 | 400mm×400mm×500mm | 不锈钢 | 套 | 2 |
| 16 |  | 固定格栅 | 30mm×30mm | 不锈钢 | 套 | 2 |
| 17 | 除磷加药系统 | 除磷加药泵 | DMS200，Q=9L/h，P=10bar |  | 台 | 2 |
| 18 |  | 除磷加药泵流量控制器 |  |  | 套 | 2 |
| 19 | 高效生化填料 | 组合填料 | 填料比表面积> 6500m2/m3 | 组合纤维 | m3 | 8 |
| 20 | 管线 | 污水、污泥管线 | DN50 | U-PVC | 批 | 1 |
| 21 |  | 污水管线 | DN110 | U-PVC | 批 | 1 |
| 22 |  | 空气管线 | φ8 | PU | 批 | 1 |
| 23 |  | 加药管线 | φ8 | PU | 批 | 1 |
| 24 |  | 电缆线 | 4×2.5m2 | 铜芯线 | 批 | 1 |

## 3.2 运营期人员规模

本项目配置了无人值守终端设备，无需定员管理，只需定期巡视设备的日常运行及维护工作即可。

## 3.3 主要污染源、污染物、治理措施及排放去向

本项目主要污染源、污染物、治理措施及排放去向，详见下表3-5。

表3-5 污染源分析、治理情况及排放去向一览表

| 类别 | 污染源位置 | 主要污染物 | 处理方法及去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 城镇污水 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP | 经接触氧化工艺处理后排入附近山塘、河流、小沟 |
| 固体废弃物 | 污水处理设施 | 栅渣 | 运至垃圾填埋场进行卫生填埋 |
|  |  | 污泥 | 污泥集中转运至附近镇站点，压滤处理后交由有资质单位进行无害化处理处置 |
| 噪声 | 风机 | 噪声 | 1、选用先进的低噪声设备； 2、在污水处理站的四周种植一些植被进行隔声； 3、建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的噪声。 |

## 3.4 环境影响评价的主要结论

3.4.1 产业政策相符性及选址合理性分析

产业政策相符性分析见表3-6。

表3-6 产业政策符合性分析

| 规范性文件名称 | 具体规定 | 项目符合性 |
| --- | --- | --- |
| 《关于广东省实施差别化环保准入促进区域协调发展的指导意见》 | / | 本项目符合江门市的环保准入 要求 |
| 《江门市人民政府关于印发江门市投资准入负面清单（2016年本）的通知》（江府〔2016〕23号） | 生态发展区中列入《广东省生态发展区产业发展指导目录（2014年本）》的禁止类项目以及限制类新建、扩建项目，为禁止准入类项目 | 本项目不属于禁止类、限制类 |
| 《产业结构调整指导目录（2011年本）》及其修改单（2013年） | / | 不属于限制类和淘汰类 |
| 《广东省生态发展区产业发展指导目录（2014年）》 | / | 不属于限制类和禁止类 |
| 《广东省产业结构调整指导目录》（2007年本） | / | 不属于限制类和淘汰类 |

（1）根据各镇街总体规划，项目建设均符合各所在镇总体规划。所有污水处理站不属于禁止开发区。

（2）项目受纳水体多为山塘、小型无名水体，大部分受纳水体未划定环境功能属性，根据《珠江三角洲环境保护规划纲要》中“规定自然汇入主河道的水质达到Ⅲ类水”，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。没有受纳水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I类、Ⅱ标准要求。

（3）所有污水处理站选址所在地大气环境属于《环境空气质量标准》（GB3095－2012）的二类环境空气质量功能区；

（3）声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类声环境质量功能区。

（4）根据《江门市环境保护规划》（2006-2020）及生态功能区划图，所有污水处理站选址均不属于严格保护区；

（5）根据《广东省部分市乡镇集中式饮用水源保护区划分方案》，所有污水处理站选址不属于饮用水源保护区。.

综上所述，因此项目选址是可行的。

3.4.2 环境功能区

本项目选址所在区域环境功能属性见下表3-7：

表3-7  项目所在地环境功能属性一览表

| 编号 | 项目 | 环境功能属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 就近排入附近山塘，小型无名水体，根据《关于印发<广东省地表水环境功能区区划>的通知》（粤环[2011]14号）和《江门环境保护规划》（2006-2020年），未对受纳水体的水环境功能类别进行划分，未划定环境功能属性，根据《珠江三角洲环境保护规划纲要》中“规定自然汇入主河道的水质达到Ⅲ类水”，因此，本项目受纳水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 根据《江门环境保护规划》（2006-2020年），项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 3 | 声环境功能区 | 2类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准 |
| 4 | 地下水功能区 | 粤西桂南沿海诸河江门台山新会不宜开采区（代码H094407003U01），执行《地下水水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ 类标准 |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 6 | 是否风景保护区 | 否 |
| 7 | 是否水库库区 | 否 |
| 8 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（本项目） |
| 9 | 是否生态严控区 | 否 |
| 10 | 是否敏感区 | 否 |

## 3.5 建设项目周围环境质量现状评价

3.5.1．水环境质量现状：

本项目收集的生活污水经处理达标后就近排入附近水体，以山塘居多，另有部分排入小型无名水体，根据《关于印发<广东省地表水环境功能区区划>的通知》（粤环[2011]14号）和《江门环境保护规划》（2006-2020年），未对受纳水体的水环境功能类别进行划分，未划定环境功能属性，根据《珠江三角洲环境保护规划纲要》中“规定自然汇入主河道的水质达到Ⅲ类水”，因此，本项目受纳水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

3.5.2 环境空气质量现状

项目所在地属于环境空气二类区，执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准，环境空气质量良好。

3.5.3 声环境质量现状

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）适用区域功能区划分规定，项目所在区域属于2类区（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)），声环境质量良好。

## 3.6 施工期间环境影响评价预测及结论

项目施工期间对周围环境影响较小，主要是施工周期短，村站点施工周期约20天。拟采用挡土、复绿等措施进行水土保持；限制施工机械设备工作时间减少噪声污染。

## 3.7 项目运营期环境影响评价预测及结论

3.7.1 废水

该项目的外排废水主要含有CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP等污染物，在治理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准排至纳污水体，不会对周围水环境产生明显不良的影响。

3.7.2 噪声

采用低噪声设备和采取有效的隔声降噪措施，削减噪声排放源强，确保项目边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的Ⅱ类区标准，不会对附近环境造成明显影响。

3.7.3 固废

加强固体废物管理，污水处理污泥及时清运及合理处置，交由台城下豆坑垃圾填埋场进行无害化填埋处理。

# 4 环境保护设施

## 4.1  污染物治理/ 处置设施

4.1.1  废水

本项目为收集废水污水处理站，本身就为废水处理站，值守方式为无人值守，因此不产生废水。本项目内接纳的农村生活污水经污水处理系统处理后达标排入附近水体。

4.1.2  废气

污水处理厂产生的大气污染物主要是恶臭，但是本项目污水处理站处理规模小，产生废气量极少，恶臭主要产生于格栅、沉砂池。经无组织达标排放。

4.1.3  噪声

本项目的噪声主要来源于风机、污水泵、等机械，在使用噪声源的源强为 80～102dB(A)，各主要设备噪声源见表 4-1。

表 4-1 噪声污染物分析及治理排放情况

| 产污环节 | 噪声治理采取措施 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备噪声 | 1、选用先进的低噪声设备； 2、在污水处理站的四周种植一些植被进行隔声； 3、建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的噪声。 |  |

4.1.4  固废

本项目固体废弃物主要是生活垃圾、栅渣、沉砂以及污泥，其中污泥属于一般固体废物，须交有严控废物处理许可证的资质单位进行无害化处理处置，固体污染物分析及治理排放情况见下表 4-3。

表 4-2 固体污染物分析及治理排放情况

| 产污环节 | 污染物名称 | 处置情况及最终去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理区 | 栅渣 | 运至台城下豆坑垃圾填埋场进行卫生填埋 |  |
|  | 沉砂 |  |  |
|  | 污泥 |  |  |

## 4.2  环评及环评批复要求落实情况

4.2.1  环评要求和实际落实情况

表 4-3  环评要求和实际落实情况对照表

| 类别 | 环评要求 | 实际建设落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准 | 采用航天建设集团安诺工艺，废水经污水处理设施处理后稳定达标排放。 |
| 废气 | 根据类比调查，主要恶臭源（格栅井、污泥脱水间等）在采用加盖及生物除臭工艺后，臭气的去除率可达90%以上。本项目全部站点的污水处理设施均采用生物上述生物除臭工艺，该除臭工艺加盖的主要目的是罩住臭气源，收集臭气。 | 污水处理站点采用一体化的地埋设备。并在站点周围种植有植被，可以进一步降低废气浓度。经绿化隔离带吸收无组织达标排放。 |
| 噪声 | 隔声、消音、减振、距离衰减 | 污水处理站为一体化地埋设备，且均采用低噪声设备，噪声对周围环境无影响。 |
| 固废 | 污泥经浓缩后运至集中压滤设施所处站点（汶村镇污水处理站）进行压滤后，运送到填埋场填埋 | 污泥统一交由台城下豆坑垃圾填埋场无害化处理处置。 |

4.2.2  环评批复要求和实际落实情况

表 4-4 环评批复要求和实际落实情况对照表

| 类别 | 环评批复要求 | 实际建设落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准 | 采用航天建设集团安诺工艺，废水经污水处理设施处理后稳定达标排放。 |
| 废气 | 落实有效的大气污染防治措施，并加强对设施的管理和维护。 | 污水处理站点产生的废气经绿化隔离带吸收无组织达标排放企业无建设厨房，无油烟废气。 |
| 噪声 | 采用低噪声设备和采取有效隔声降噪措施合理布置生产车间和设备位置。 | 污水处理站为一体化地埋设备，且均采用低噪声设备，噪声对周围环境无影响。 |
| 固废 | 加强固体废物管理，产生的固体废物须按照有关管理规定进行处理处置。 | 1、生活垃圾由环卫中转站清运； 2、栅渣、沉砂运至厂外垃圾填埋场进行卫生填埋； 3、污泥由台城下豆坑垃圾填埋场进行无害化处理处置。 |

# 5 验收执行标准

## 5.1  废水执行标准

本项目村级污水处理后尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准见表 5-1。

表 5-1 废水污染物最高允许排放浓度 mg/L （除标明外）

| 污染物 | CODcr | SS | BOD5 | TP | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 60 | 20 | 20 | 1 | 8（15） |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

## 5.2 噪声执行标准

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 2 类区标准。

表 5-2 运营期噪声排放执行标准（单位：dB(A) ）

| 声功能区类别 | 昼间 | 夜间 | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 类 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

# 6 验收监测内容

## 6.1  废水验收监测内容

本项目废水监测内容及频次见表 6-1。

表 6-1 废水监测内容及频次

| 编号 | 监测点位 | 污染物名称 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出水口 | 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物 | 因工艺条件相同，设备定型一致，同一工艺采取一个验收批次（4个村点）取样频次、其中一个点采取每天四次连续两天。 |

# 7 验收监测数据的质量控制和质量保证

## 7.1  监测分析方法

监测分析方法见表 7-1。

表 7-1 分析监测方法一览表

| 项目类别 | 检测项目 | 检测方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 悬浮物 | 《水质悬浮物的测定重量法》GB/T 11901-1989 | 电子天平（BSA224S）YQ-020-05 | 5mg/L |
|  | CODcr | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | -- | 4mg/L |
|  | BOD5 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 生化培养箱（LRH-150）YQ-024-02 | 0.5mg/L |
|  | 总磷/磷酸盐（以P计） | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计（UV-1800）YQ-008-02 | 0.01mg/L |
|  | 氨氮 | 《水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度（UV-1800）YQ-008-02 | 0.025mg/L |

## 7.2  质量保证和质量控制

1、合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

2、监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法，监测人员经过考核并持有上岗证书。

3、实验室落实质量控制措施，保证验收监测分析结果的准确性、可靠性。

4、废水的采样、保存和分析按照《水和废水监测分析方法》（第四版）的要求进行，采样频次按照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发[2000]38号）进行。

5、噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。

6、测量数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

8 验收结论

## 8.1  废水验收结论

本项目废水经污水处理系统处理后各污染物排放浓度可符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准

8.2 噪声验收结论

本项目的噪声控制与环评基本相符。采用低噪声设备和采取有效的隔声降噪措施，削减噪声排放源强，确保站点昼夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类区标准限值要求。

8.3  固废验收结论

本项目产生的固体废物与环评基本相符。生活垃圾委托环卫部门统一清运后，一般固体废物交由有资质公司处理。

8.4 建议

1、加强对各类机械设备的定期检查、维护和管理，同时配备必要的备用设备，当设备出现运转故障时及时更换，以减少事故的隐患。污水处理厂及泵站要采用双回路供电，防止因停电造成的运转事故。

2、建立健全的环境管理制，加强职工的环保、安全教育，提高环境保护和安全生产意识。

3、切实落实各项污染物防范，治理措施，确保各类污染物稳定达标排放。

4、建立健全企业环境保护责任制，制定各项规章制度和环保定期考核指标。

8.5  验收总结论

根据调查和分析的结果，项目均能按环评文件建议和要求的环境保护措施及环评批复要求落实。

该项目执行国家建设项目环境管理“三同时”制度，建立及完善项目各项环境保护管理规章制度，执行情况良好；建立较完善的环境保护档案，管理良好；重视绿化工作，区内绿化较好。总体达到了建设项目竣工环保验收的要求，建议给予通过竣工环境保护验收。

附件1 环评批复

附件2 验收监测报告

附件3 责任制度

附件4 污泥处理合同

附件5   建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位：                          填表人：             项目经办人：

| 建设项目名称 | 台山市整市农村生活污水处理厂及配套管网建设项目 | 建设地点 | 台山市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江门航业环保科技有限公司 | 邮政编码 | 529200 | 电话 | 5602890 |
| 行业类别 | 水污染治理（N7721） | 项目性质 | √新建；改扩建；技术改造 |
| 设计生产能力 | 145m³/d | 建设项目开工日期 |  |
| 实际生产能力 | 145m³/d | 投入试运行日期 |  |
| 报告书（表）审批部门 | 台山市环保局 | 文号 | 台环审｛2018｝67号 | 时间 | 2018年9 月 19日 |
| 初步设计审批部门 |  | 文号 |  | 时间 |  |
| 控制区 |  | 环保验收审批部门 |  | 文号 |  | 时间 |  |
| 报告书（表）编制单位 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 投资总概算 |  |
| 环保设施设计单位 |  | 环保投资总概算 |  | 比例 | 100 |
| 环保设施施工单位 |  | 实际总投资 |  |
| 环保设施监测单位 | 广州京诚检测技术有限公司 | 环保投资 |  | 比例 | 100 |
| 废水治理 | 废气治理 | 噪声治理 | 固废治理 | 绿化及生态 | 其它 |
| 万元 | -- 万元 | -- 万元 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 新增废水处理设施能力 | 145t/d | 新增废气处理设施能力 | Nm3/h | 年平均工作时 | h/a |
| 污 染 控 制 指 标 |
| 控制 项目 | 原有 排放量 (1) | 新建部分产生量 (2) | 新建部分处理削减量(3) | 以新带老削减量(4) | 排放增减量(5) | 排放 总量 (6) | 允许排放量 (7) | 区域削减量 (8) | 处理前浓度(9) | 实际排放浓度(10) | 允许排放浓度(11) |
| 废水 | 0 | 52925 | 0 |  |  | 52925 |  |  |  |  | - |
| CODcr |  | 7.93875 | 4.76325 |  |  | 3.1755 |  |  |  |  | 60 |
| 氨氮 |  | 1.0585 | 0.6351 |  |  | 0.4234 |  |  |  |  | 8 |
| TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工业粉尘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 烟尘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 氮氧化物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固废 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 与特征项目有关的其他污染物 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

单位：废气量：×104标米3/年；         废水、固废量：吨/年；  其他项目吨/年

废水中污染物浓度：毫克/升；      废气中污染物浓度：毫克/立方米

注：此表由监测站或调查单位填写，附在监测或调查报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

其中：（5）=（2）－（3）－（4）；  （6）=（2）－（3）＋（1）－（4）